## Slide 1: Análises numérica e experimental da morfagem de estruturas aeronáuticas usando ligas com memória de forma
Endryws Medeiros Costa de Moura
Orientador: Marcelo Amorim Savi

## Slide 2: Agenda
Motivação
  O bater de asas dos pássaros
  Estruturas bio-inspiradas
  Morfagem de estruturas aeronáuticas
  Tipos de atuadores
Ligas com memória de forma - SMAs
Modelos Numéricos
Aparato experimental
Resultados
Conclusões

## Slide 3: Motivação O bater de asas dos pássaros

## Slide 4: Motivação Estruturas bio-inspiradas
Desenho de Leonardo Da Vinci
(século XV-XVI)
Clément Ader Avion III
(1897).
Monoplanador alemão da 1ª Guerra Mundial
(1916)

## Slide 5: Motivação Morfagem de estruturas aeronáuticas

## Slide 6: Tipos de atuadores
Tecnologia De Atuação | Variação de deslocamento | Tensão de Atuação (MPa) | Trabalho Específico (J/Kg) | Frequência Máxima De Atuação (Hz)
Hidráulica | 1 | 70 | 35000 | 100
Eletromecânica | 0.5 | 1 | 300 | -
Solenoide | 0.4 | 0.1 | 5 | 80
Piezoeléctrica | 0.002 | 9 | 1 | 
Cilindro Pneumático | 1 | 0.9 | 1200 | 100
SMA | 0.07 | 700 | 4500 | 7
Tecnologia De Atuação | Variação de deslocamento | Tensão de Atuação (MPa) | Trabalho Específico (J/Kg) | Frequência Máxima De Atuação (Hz)
Hidráulica | 1 | 70 | 35000 | 100
Eletromecânica | 0.5 | 1 | 300 | -
Solenoide | 0.4 | 0.1 | 5 | 80
Piezoeléctrica | 0.002 | 9 | 1 | 
Cilindro Pneumático | 1 | 0.9 | 1200 | 100
SMA | 0.07 | 700 | 4500 | 7
Atuadores de SMA
são adequados para
Aplicações:
Pequenas Variações de deslocamento
Altas tensões
Baixa frequência
Adequado para atuar
flaps e winglets.

## Slide 7: Agenda
Motivação
  O bater de asas dos pássaros
  Estruturas bio-inspiradas
  Morfagem de estruturas aeronáuticas
  Tipos de atuadores
Ligas com memória de forma - SMAs
Modelos Numéricos
Aparato experimental
Resultados
Conclusões

## Slide 8: Ligas com memória de forma SMAs

## Slide 9: Agenda
Motivação
  O bater de asas dos pássaros
  Estruturas bio-inspiradas
  Morfagem de estruturas aeronáuticas
  Tipos de atuadores
Ligas com memória de forma - SMAs
Modelos Numéricos
Aparato experimental
Resultados
Conclusões

## Slide 10: Modelos Numéricos
Flap
Winglet
Design A:
Design B:
Design C:
Design A:
Design B:

## Slide 11: Modelo Numérico Design com uso de polia
2R
Ll
Ls
Equilíbrio estático de momentos:
Onde:
Torque gerado pela força peso.
Torque gerado pela mola linear.
Torque gerado pela mola de SMA.
Torque gerado pelas forças aerodinâmicas.

## Slide 12: Modelo Numérico Design com uso de polia
2R
Ll
Ls
Torque gerado pela força peso:
Considerando o peso associado ao peso
da parte atuada.
Portanto, o torque devido ao peso
da parte atuada é descrito como:
A posição do centro de massa da parte atuada é descrita por:

## Slide 13: Modelo Numérico Design com uso de polia
2R
Ll ,
Ls ,
Torque gerado pela mola linear:
Considerando um modelo elástico linear
a equação será:
Onde a equação para a constante elástica
é dada por:
Portanto, o torque gerado pela mola
linear é descrito por:

## Slide 14: Modelo Numérico Design com uso de polia
2R
Ll
Ls
Torque gerado pela mola de SMA:
Índice da mola
Ângulo de inclinação inicial da espira
Ângulo de inclinação atualizado da espira
Tensão normal equivalente
Tensão cisalhante equivalente
Conforme o modelo de mola apresentado
por ENEMARK, SANTOS e SAVI (2014)

## Slide 15: Modelo Numérico Design com uso de polia
2R
Ll
Ls
Torque gerado pelas forças
aerodinâmicas:
Os esforços aerodinâmicos possuem uma
Natureza tridimensional, o que não nos
Permite uma simplificação 2D.
Modelo dos painéis 3D para o cálculo da
distribuição da pressão.
XFOIL/XFLR5, desenvolvido no MIT pelo
professor Mark Drela.
Cálculo dos coeficientes de
Sustentação e distribuição
De Momento Fletor

## Slide 16: Modelo Numérico Design com uso de polia

## Slide 17: Modelo Numérico: Design com uso de polia
2R
Ll
Ls
Compatibilidade Geométrica:
A mola de SMA é o componente de atuação.
A variação do comprimento na mola de SMA
gera uma variação angular na polia.
= θR
Por outro lado, o movimento da polia gera
uma variação no comprimento da mola linear:
= - θR
Portanto:

## Slide 18: Agenda
Motivação
  O bater de asas dos pássaros
  Estruturas bio-inspiradas
  Morfagem de estruturas aeronáuticas
  Tipos de atuadores
Ligas com memória de forma - SMAs
Modelos Numéricos
Aparato experimental
Resultados
Conclusões

## Slide 19: Resultados
Flap

## Slide 20: Aparato experimental

## Slide 21: Resultados
Winglet
30
31.6
20

## Slide 22: Aparato experimental

## Slide 23: Aparato experimental:

## Slide 24: Agenda
Motivação
  O bater de asas dos pássaros
  Estruturas bio-inspiradas
  Morfagem de estruturas aeronáuticas
  Tipos de atuadores
Ligas com memória de forma - SMAs
Modelos Numéricos
Aparato experimental
Resultados
Conclusões

## Slide 25: Conclusão
Os atuadores apresentaram uma variação angular de atuação satisfatória.
  Flap – ø 0.358 mm - 38,9°.
  Winglet – ø 0.7 mm - 70°.
Os modelos numéricos apresentaram boa compatibilidade com os modelos experimentais.
Desta forma, os resultados são promissores no que diz respeito ao uso de atuadores com memória de forma para promover a morfagem de flaps e winglets.

## Slide 26: Obrigado !
Tentar não, faça ou não faça, tentativa não há